Turek, dnia 3 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy  SO.042.5.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Gmina Miejska Turek

ul. Kaliska 59

62-700 Turek

NIP 668-193-04-98

Tel.: + 48 63 289 61 00

email: poczta@miastoturek.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:15 do 15:15

zaprasza do złożenia ofert na:

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Urząd Miejski w  Turku, ul. Kaliska 59,        62-700 Turek:

- trzech sztuk systemów wzywania asysty do drzwi zewnętrznych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych  informujące, że w budynku lub przed wejściem              do budynku znajduje się osoba potrzebująca asysty np. osoba niewidoma,

- trzech sztuk aktywatorów sznurowych gongu alarmowego do toalety, przeznaczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami - wspomagających te osoby, informujących, że w  miejscu lokalizacji aktywatora oczekuje osoba prosząca o pomoc lub asystę personelu.

Przedmioty zamówienia muszą być nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich, w I gatunku.

Wraz z dostawą przedmiotów zamówienia - systemów wzywania asysty do drzwi zewnętrznych, aktywatorów sznurowych gongu alarmowego - Wykonawca dostarczy kartę gwarancyjną produktów.

3. Cechy i parametry techniczne produktu

1) system wzywania asysty – nadajnik zewnętrzny i odbiornik wewnętrzny  (3 sztuki ):

a. jednostka alarmująca – nadajnik bezprzewodowy, montowany na zewnątrz budynku      (przy drzwiach wejściowych) lub z możliwością zamontowania w recepcji, w punkcie obsługi klienta, itp., aktywowany ręcznie przy pomocy klucza lub po naciśnięciu przycisku, gdzie       po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał do odbiornika wewnętrznego,

b. rozmiar nadajnika o wysokości nie wyższej niż 26 cm, urządzenie odporne na niskie              i wysokie temperatury od -25° C do +55° C (+/-5° C),odporny na wilgoć,  urządzenie                o zakresie transmisji do 30 metrów wewnątrz budynku, do 60 metrów   na zewnątrz budynku,

c. odbiornik wewnętrzny - gong alarmujący ( 3 sztuki)  składający się z sygnału dźwiękowego                   i migającego lub obu tych sygnałów naraz, stanowiące informację dla recepcji lub punktu obsługi klienta, że w miejscu lokalizacji aktywatora oczekuje osoba prosząca o pomoc            lub asystę personelu,

d. rozmiar  odbiornika wewnętrznego - gongu alarmującego o wysokości  nie wyższej              niż 22 cm,

2) aktywator sznurowy gongu alarmowego ( 3 sztuki ):

a. jednostka alarmująca – nadajnik bezprzewodowy, montowany na zewnątrz budynku      (przy drzwiach wejściowych) lub z możliwością zamontowania w recepcji, w punkcie obsługi klienta, toalecie, itp., aktywowany ręcznie, gdzie po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał      do odbiornika wewnętrznego,

b. rozmiar nadajnika o wysokości nie wyższej  niż 15 cm, urządzenie odporne na niskie             i wysokie temperatury od -25° C do +55° C (+/-5° C), odporny na wilgoć, urządzenie                o zakresie transmisji do 30 metrów wewnątrz budynku, do 70 metrów  na zewnątrz budynku,

c. bateria do bezprzewodowego modułu aktywatora sznurowego,

d. śruby i taśma do zamocowania modułu aktywatora sznurowego,

3) odbiornik wewnętrzny - gong alarmujący kompatybilny jednocześnie z nadajnikiem wzywania asysty i nadajnikiem aktywatora sznurowego,

4) gwarancja na każdy z systemów: minimum 12 miesięcy i niejawne wady fabryczne,

5) urządzenia zawierające instrukcję montażu.

4.Warunki płatności

Wykonawca wystawi fakturę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni od daty  dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

5. Termin wykonania zamówienia

21 dni od dnia wyboru oferty i podpisania umowy, nie dłużej niż do 10 maja 2023 r.

6. Miejsce, termin i forma złożenia oferty

a) ofertę wraz załącznikami   należy sporządzić zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 12 kwietnia 2023 r. do godziny 11:00,

osobiście w siedzibie zamawiającego na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku,

lub przesłać listem poleconym, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego Urząd Miejski w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek,

c)  koperta powinna być opatrzona dopiskiem:

„Oferta na DOSTAWĘ SYSTEMÓW WZYWANIA ASYSTY DO DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, AKTYWATORÓW SZNUROWYCH  GONGU  ALARMOWEGO DO TOALETY                                                                                                                   	           Nie otwierać przed dniem 12 kwietnia 2023 r. godz. 14:00”.

Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym wyżej nie będą rozpatrywane i oceniane.

7. Miejsce, termin otwarcia ofert złożenia oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2023 r. o godzinie 14;00 w siedzibie Zamawiającego ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. pok. nr 201 Sala Konferencyjna  im. Solidarności ( II piętro ).

8. Kryteria oceny ofert

Cena – 100 %

9. Kontakt

W celu udzielenia wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub telefoniczną:

Osoba do kontaktu

Kinga Spioch

tel. 63 289 61 28

e- mail: kinga.spioch@miastoturek.pl

Cena oferty jest ceną ryczałtową (nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy), musi zawierać wszystkie narzuty i podatki oraz zostać podana w formularzu ofertowym w kwocie brutto cyfrowo i słownie. W związku z tym, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty jakie będzie zobowiązany ponieść Wykonawca w celu rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia, ewentualne skutki błędów w wyliczeniu ceny wykonania zamówienia, wynikające z nieuwzględnienia okoliczności cenotwórczych obciążać będą Wykonawcę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Kierownik Wydziału                                                                                                    Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich                                                                                                            Kamila Majcherek - Klimas

……………………………………….

( podpis kierownika wydziału

Załączniki:

1) formularz ofertowy